## Slide 1
面向开放式景区大客流管控的 Bellman--守恒律宏观模型与 HCMBO 优化
中文论文汇报稿 | 基于 D:\CrowdModels\writing\期刊论文章节
2.6338
HCMBO 平均目标
3.9%
低于次优 TPE
100%
高保真可行率
开放空间 · 多通道 · 多阶段行为 · 方向配置与入口容量联合控制

## Slide 2
01
汇报主线：从“规则可解释”到“方案可优化”
场景问题
开放式景区多通道交汇，经验管控难量化
动力学建模
Bellman 路径选择 + 守恒律密度演化
控制变量
方向配置 s + 内部入口容量 q
优化方法
HCMBO 分层约束混合变量黑箱优化
实验验证
机制、响应、多阶段、横向对比与消融
模型层要回答
方向规则、几何引导、阶段分流如何共同改变密度场、流线和通道负载。
优化层要回答
在有限仿真预算内，如何搜索离散方向与连续容量组成的可行方案。
实验层要回答
HCMBO 是否优于随机、模拟退火、枚举-DE 与 TPE-Mixed BO 等基线。
HCMBO crowd-control model
02

## Slide 3
02
研究背景：开放式景区的大客流组织难点
上海南京东路--外滩大客流场景
■ 多入口、多侧向通道与滨水平台共同形成复杂流线组织。
■ 现场常用单向通行、临时关闭、分批放行与入口限流等管控动作。
■ 经验预案难以量化比较不同方向配置和放行强度的系统影响。
■ 开放场景中游客存在进场、游览、离场和回流等阶段性行为。
关键挑战
把“方向规则--入口限流--路径选择--密度演化--负载分配”的动态耦合写进同一评估器。
HCMBO crowd-control model
03

## Slide 4
02
核心问题：静态容量分析不足以支撑精细化管控
规则表达
单向、双向、关闭不是连续偏好，而是局部可行方向集合的硬约束。
几何引导
狭长通道会诱导提前对齐和流线重组，需要软几何项表达。
阶段行为
单一起终点模型会忽略游览、离场和回流带来的负载变化。
联合优化
方向 s 与容量 q 相互制约，拆开优化容易得到不可执行或次优方案。
论文目标：构建可解释的 Bellman--守恒律评估器，并在有限仿真预算内搜索 z=(s,q) 的较优管控策略。
HCMBO crowd-control model
04

## Slide 5
03
论文贡献：模型、指标与优化三层闭环
1
多阶段多路线宏观模型
将游客行为表示为阶段--路线子群体连续介质流动，共享拥堵反馈。
2
方向约束与几何引导
用 U(x;s) 表达硬方向规则，用 M(x;η0) 表达通道轴向几何引导。
3
入口容量控制
将管控变量写为 z=(s,q)，区分企图通量、实际通过量和入口等待。
4
HCMBO 优化框架
利用方向--容量一致性约束进行分层混合变量黑箱优化与高保真复验。
z=(s,q)
联合控制变量
U + M
硬规则 + 软引导
HF
统一高保真复验
HCMBO
结构化容量搜索
HCMBO crowd-control model
05

## Slide 6
04
场景抽象：滨水平台--多阶梯通道
四通道二维抽象场景
■ 区域由左侧来流、右侧观景平台、离场区域、中部隔墙和四条连通通道构成。
■ 每条通道两侧入口均可施加方向规则和入口通行速率约束。
■ 入口放行能力之外的质量保留为上游等待，保证质量守恒。
■ 典型高保真评估：网格 128×96，时间上限 160，1600 步。
符号 | 含义
s_c ∈ {+1,-1,0,∅} | 通道方向状态：正向、反向、双向、关闭
q_c±(t) | 通道两侧内部入口最大放行速率
ρ_{σ,r} | 阶段 σ、路线 r 的子群体密度
HCMBO crowd-control model
06

## Slide 7
04
方法总体框架：评估器与优化器解耦
Bellman--守恒律模型与 HCMBO 优化流程
输入层
场景几何、固定 η0、固定 p̂、方向 s、容量 q。
仿真层
解 Bellman 方程恢复方向，推进守恒律并记录 B 与 R。
优化层
按 J(z) 排序候选，通过 HCMBO 搜索并高保真复验。
HCMBO crowd-control model
07

## Slide 8
04
下层评估器：Bellman 路径选择 + 守恒律演化
密度守恒
∂tρ + ∇·(ρv)=0 速度大小：f(ρ)=vmax(1-ρ/ρmax)+
受约束 Bellman
φ(x)=min_{u∈U(x;s)} [φ(x+δu)+cost(u,M,ρ)] 方向由局部最小剩余代价决定。
速度恢复
u*(x,t)=argmin_{u∈U} (...) v_{σ,r}=f(ρ)u*_{σ,r}
总密度
ρ=Σρσ,r
速度函数
f(ρ)
Bellman
求 φσ,r
方向场
恢复 u*
守恒律
推进 ρσ,r
关键：所有子群体共享由总密度决定的拥堵反馈，但拥有各自目标区、势函数和阶段转移。
HCMBO crowd-control model
08

## Slide 9
04
方向约束与几何引导：硬规则和软偏好同时进入 Bellman 层
通道状态 | 可行方向含义 | 管控解释
+1 | 只允许参考正向 | 正向单向通行
-1 | 只允许参考反向 | 反向单向通行
0 | 允许双向 | 自由双向通行
∅ | 无可行方向 | 通道关闭
允许方向集合 U(x;s)
将单向、双向、关闭等现场规则作为硬约束写入局部运动选择。
固定各向异性度量 M(x;η0)
表达通道轴向运动比横向运动更有利，诱导接近通道前的预对齐。
组合效应 U + M
硬方向规则改变可行路径；软几何引导改变可行方向内的相对代价。
M_c(x;η0)=β_c(η0 τ_cτ_c^T + n_cn_c^T)
HCMBO crowd-control model
09

## Slide 10
04
内部入口容量控制：让“允许通行但限流”可计算
容量变量
q={q_c+(t), q_c-(t)} 分段或连续入口最大允许通行速率。
实际放行
Â_c±(t)=min(A_c±(t), q_c±(t)) 超出部分进入入口等待。
一致性约束
方向关闭或反向禁行时，相关入口容量自动置零。
企图通量
A_c±
容量上限
q_c±
实际通过
Â=min(A,q)
等待/阻塞
B_c±
累计负载
R_c
评价中的通道均衡基于实际累计通过量 R，而不是管理方设置的容量上限 q。
HCMBO crowd-control model
10

## Slide 11
04
多阶段行为层：固定偏好 p̂ 进入评估器，不作为当前优化变量
进场
从城市侧进入平台
游览
沿滨水方向移动
离场
选择通道离开
回流
返回或分散至出口
■ 总密度分解为 ρ=Σ_{σ,r}ρ_{σ,r}，每个阶段--路线子群体拥有独立目标区。
■ 阶段转移由固定概率 p̂ 给定，用于表达历史行为偏好或场景设定。
■ 所有子群体共享同一总密度拥堵反馈，保证局部高密度影响全局路径选择。
行为层验证：滞留质量与系统评价
实验结论：忽略阶段链会系统性改变通道负载与平台滞留评价。
HCMBO crowd-control model
11

## Slide 12
05
评价指标：效率、安全、负载均衡与可执行性
J̃1
总旅行时间
系统效率
J̃2
高密度暴露
安全风险
J̃5
实际通道负载不均衡
分流均衡
J̃B
入口等待/阻塞
可执行性
J̃R
容量曲线平滑
管控稳定性
标准化综合目标
J(z)=λ1J̃1 + λ2J̃2 + λ5J̃5 + λBJ̃B + λRJ̃R 实验中常用：J=J̃1+J̃2+J̃5+J̃B+0.1J̃R
■ 不同权重可表达不同管理偏好，但优化框架不依赖某个单项指标最优。
■ 高保真复验统一计算目标值，避免低保真或代理排序直接决定最终结论。
HCMBO crowd-control model
12

## Slide 13
05
HCMBO：分层约束混合变量黑箱优化
方向候选
生成 S_cand
容量映射
q=T_s(x)
结构搜索
x∈[0,1]^d
仿真评估
S(z;p̂,η0)
高保真复验
统一 HF
最终选择
argmin J_HF
为什么分层
s 是离散方向配置，q 是连续或分段容量曲线；直接混合采样会产生大量无效候选。
为什么约束
T_s(x) 自动施加方向掩码、容量上界、关闭通道约束和必要平滑限制。
为什么复验
低保真可辅助排序，但最终候选必须在统一高保真口径下重新仿真。
当前主干：无低保真硬筛选、无 internal random search、方向内结构化容量搜索、高保真复验排序。
HCMBO crowd-control model
13

## Slide 14
05
横向对比方法：HCMBO 面对强通用黑箱优化基线
方法 | 搜索特点 | 检验目的
Prior baseline | 不进行新搜索 | 人工/历史配置参考
Random search | 可行空间随机采样 | 检验结构化搜索必要性
Pure SA | 混合变量邻域搜索 | 检验通用启发式搜索能力
Enum-DE | 枚举方向 + 差分进化容量 | 检验离散外层+连续内层基线
TPE-Mixed BO | TPE 混合变量 BO | 强通用黑箱优化基线
HCMBO | 方向--容量层次结构 | 检验本文结构化优化方法
公平口径：固定 p̂ 与 η0、同一仿真预算、五个随机种子、统一高保真复验。
HCMBO crowd-control model
14

## Slide 15
06
实验设计：机制验证、响应分析与优化对比逐层展开
G1 机制验证
验证 U(x;s)、M(x;η0)、U+M 是否产生可解释局部机制。
G2 方向/容量响应
分析方向配置和入口容量对效率、安全、均衡和等待的影响。
G3 行为层必要性
比较单阶段、多阶段均匀偏好、多阶段异质偏好。
G6/G7 优化对比
比较 HCMBO 与随机、SA、Enum-DE、TPE-Mixed BO 等基线。
128×96
网格分辨率
T=160
高保真时间上限
5 seeds
横向统计
HF
统一复验
HCMBO crowd-control model
15

## Slide 16
06
机制验证：U 与 M 能分别控制可行方向和吸引域
软几何引导：吸引域扩大
硬方向约束：不可行方向被排除
U+M：受控通道迁移
■ M-only 不是关闭其他通道，而是改变可行方向内部的相对代价；中通道吸引域显著扩大。
■ U-only 将受限方向从可行集合中排除，流量被重新分配到可行通道。
■ U+M 组合能稳定改变主导流量通道和局部密度热点，可作为策略评估的动力学基础。
机制层结论：规则表达具有可解释性，不只是黑箱输出差异。
HCMBO crowd-control model
16

## Slide 17
06
方向响应：不存在同时最优的单一方向配置
方向控制变量的目标空间权衡
空间机制解释
代表配置 | 最优项 | 数值
C8 / EEWE | 综合目标最低 | J̃=0.5102
C1 / BSL | 安全暴露最低 | J̃2=0.00785
C9 / EEEW | 负载均衡最优 | J̃5=0.1138
C3 / SE-M | 效率指标最优 | J̃1=0.3141
方向配置呈现效率、安全和负载均衡的非单调权衡，是后续自动优化的直接动因。
HCMBO crowd-control model
17

## Slide 18
06
入口容量响应：容量不是越松或越紧越好
容量强度扫描下的目标函数响应
容量控制下的等待质量时间序列
■ no-cap 综合目标为 1.6851，入口拒绝量为 0；收紧容量会提高入口绑定比例和等待压力。
■ 容量变量使 J̃2、J̃5、入口等待和拒绝量发生可观测变化，其中入口拒绝量相对变化 139.15%。
■ 容量 q 必须与方向 s 联合优化，因为方向决定容量曲线的有效可行结构。
HCMBO crowd-control model
18

## Slide 19
06
多阶段行为层必要性：忽略阶段链会造成评价偏差
平台滞留质量与系统评价指标
单阶段近似的问题
无法表达游客先进入、再游览、后离场或回流的阶段链。
固定异质偏好的作用
p̂ 作为外生输入，保留历史路线分流对通道负载的影响。
对优化的含义
策略评价必须基于多阶段评估器，否则 HCMBO 会被错误目标牵引。
行为层结论：开放式景区不应被简化为一次性入口到出口的单目的地疏散。
HCMBO crowd-control model
19

## Slide 20
07
横向优化结果：HCMBO 取得最低平均目标与最高可行率
平均高保真目标值（越低越好）
HCMBO
2.634
feasible 100%
TPE-Mixed BO
2.74
feasible 80%
HCMBO + random
2.885
feasible 80%
Pure SA
2.925
feasible 60%
Random Search
3.011
feasible 40%
Enum-DE
3.06
feasible 40%
Prior baseline
5.477
feasible 0%
4/5
低于 TPE 的种子数
-0.1066
对 TPE 平均差
3.9%
降幅
指标 | HCMBO | TPE-Mixed BO
平均目标 | 2.6338 | 2.7403
中位数 | 2.5065 | 2.6288
最好目标 | 2.4495 | 2.5180
可行率 | 100% | 80%
结论：HCMBO 的优势并非来自弱基线设置，而是来自方向--容量层次结构对有限预算的利用。
HCMBO crowd-control model
20

## Slide 21
07
优化可视化：目标分布、可行率、收敛与容量剖面
最好目标分布
目标与可行率
收敛曲线
最优容量剖面
■ 随机搜索缺少方向--容量一致性利用，收敛速度和可行率较低。
■ 模拟退火依赖混合变量邻域设计，枚举-DE 在容量优化与高保真复验之间仍有不确定性。
■ HCMBO 通过结构化容量搜索与高保真复验减少无效候选，使预算集中到有管理含义的策略。
HCMBO crowd-control model
21

## Slide 22
08
消融结论：收益主要来自联合控制和结构化容量搜索
控制变量与目标项消融（best HF objective）
HCMBO
2.614
joint s,q
No JB
2.602
gate rejected 3239
LF hard shortlist
2.944
infeasible
Only q
3.314
fixed direction
Only s
3.375
high capacity
联合优化不可替代
只优化方向或只优化容量，best HF objective 均高于联合优化。
低保真不能硬筛选
短时低保真会误删长时程优良方向，导致候选不可行或目标变差。
内部随机搜索会稀释预算
去除 internal random search 后 best HF objective 从 3.0286 降至 2.4495。
最终主干：无低保真硬筛选 + 无内部随机搜索 + 方向内结构化容量搜索 + 高保真复验排序。
HCMBO crowd-control model
22

## Slide 23
08
讨论：可解释决策工具，而不是一次性现场替代方案
已解决的问题
把方向规则、入口限流、多阶段行为和仿真优化放入一个可解释框架。
当前局限
四通道抽象、权重设定和有限随机种子会影响优化排序与统计稳定性。
安全稳定性
个别随机种子下安全暴露项偏高，仍需更强约束感知搜索。
■ 扩展到更复杂真实几何和更多节假日需求水平。
■ 补充更多随机种子、更强 TPE/SMAC 基线与统计显著性分析。
■ 开展多权重 Pareto 分析，支持不同管理偏好的策略选择。
■ 引入现场观测数据校准和在线更新，提高实际管控适用性。
HCMBO crowd-control model
23

## Slide 24
END
结论：HCMBO 将“可解释规则建模”推进到“可优化管控决策”
模型贡献
Bellman--守恒律框架同时表达方向硬约束、固定几何引导、多阶段行为和入口容量控制。
方法贡献
HCMBO 利用方向--容量一致性进行结构化搜索，并以高保真复验确定最终候选。
实验结论
平均目标 2.6338，较次优 TPE-style 混合 BO 低约 3.9%，可行率 100%。
核心信息：方向配置 s 决定可行结构，入口容量 q 决定连续响应，二者必须在多阶段行为评估器下联合优化。
文件来源：D:\CrowdModels\writing 中文期刊论文章节与项目图表素材